Сведения о закрытой площадке или автодроме АНО ДПО Автошкола «Профи»

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов:   Договор субаренды земельного участка на автодроме ООО «Влагор» № 01/02/16; Срок действия с 01.02.2016 по 31.12.2016 г.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома:   по итогам фактического обследования закрытая площадка имеет размер 2596 кв. м.

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий асфальто-цементобетонное покрытие, ровное, однородное и обеспечивает круглогодичное функционирование закрытой площадки.

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения имеется ограждение площадки по периметру, которое препятствует движению по её территории других транспортных средств и пешеходов, кроме учебных ТС организации,

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% имеется наклонный участок эстакады с продольным уклоном в 10 %

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения водителей транспортных средств категории «В»

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 коэффициент сцепления колес не ниже 0,4.

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий имеется съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, которые позволяют одновременно на территории разместить и выполнять все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории «В».

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод Поперечный уклон обеспечивает водоотвод. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% уклон не более 100%.

Наличие освещенности освещенность не менее 20 лк.

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется нерегулируемый перекресток.

Наличие пешеходного перехода на площадке имеется два пешеходных перехода.

Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется 20 дорожных знаков типа I, которые обозначают пешеходные переходы, перекресток, направление движения, подъем, спуск, движение запрещено, уступите дорогу, стоп.

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) НЕТ

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) НЕТ

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)  НЕТ

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  закрытой площадке

# Footnotes

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром.

Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.

Использование колейной эстакады не допускается.

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.

Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.

Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.